Карта заказа ТСМ/ТСП-0193AL

|  | Примечания |
| --- | --- |
| ТСМ | Термометр сопротивления медный |
| ТСП | Термометр сопротивления платиновый |
|  | Тип арматуры | Ограничения |
|  | -0193AL | гладкая арматура d10 мм (установка в гнездо) | монтажная длина от 120 мм |
|  | -0193/8AL | гладкая арматура d8 мм (установка в гнездо) | монтажная длина от 120 мм |
|  | -0193/6AL | гладкая арматура d6 мм (установка в гнездо) | монтажная длина от 120 мм |
|  | -0193-01AL | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура d10 |  |
|  | -0193-01/8AL | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура d8 |  |
|  | -0193-01/6AL | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура d6 |  |
|  | -0193-02AL | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура c утонением d10/d8 |  |
|  | Вид взрывозащиты |
|  | - | Общепромышленное исполнение |
|  | Ех | 0Ex ia IIC T6 Ga X |
|  | Длина монтажной части, мм |
|  | 80 | 250 | 800 | 2500 |  |
|  | 100 | 320 | 1000 | 3150 |  |
|  | 120 | 400 | 1250 |  |  |
|  | 160 | 500 | 1600 |  |  |
|  | 200 | 630 | 2000 |  |  |
|  | Неуказанные длины – изготовление по спец. заказу (от 80 до 3150 мм); ПРОПИСАТЬ |
|  | Тип, класс и схема чувствительного элемента |
|  | 50М | А | (от -50 до +120) °С |
|  | 50М | В | (от -50 до +180) °С |
|  | 50М | С | (от -50 до +180) °С |
|  | 100М | А | (от -50 до +120) °С |
|  | 100М | В | (от -50 до +180) °С |
|  | 100М | С | (от -50 до +180) °С |
|  | 50П | А | (от -100 до +450) °С |
|  | 50П | В | (от -196 до +500) °С |
|  | 100П | А | (от -100 до +450) °С |
|  | 100П | В | (от -196 до +500) °С |
|  | Pt100 | А | (от -50 до +300) °С |
|  | Pt100 | В | (от -50 до +500) °С |
|  | с 2ЧЭ изготовление по спец. заказу: 2х100М, 2х100П, 2хPt100; ПРОПИСАТЬ |
|  | Cхема соединений |
|  | 3 | трехпроводная схема |
|  | 4 | четырехпроводная схема |
|  | c 2ЧЭ схема 2х3, либо 2х2 – по спец. заказу; ПРОПИСАТЬ |
|  | Кабельный ввод |
|  | - | отсутствует (без указания шифра) | В5 | 20sCK045 SS |
|  | А1 | 20s16НК Ni | С1 | 20s16РК Ni |
|  | А2 | 20sНК Ni | С2 | 20sРК Ni |
|  | А3 | 20НК Ni | С3 | 20РК Ni |
|  | А4 | 20НК SS | С4 | 20РК SS |
|  | В1 | 20s16СК030 Ni | D1 | 20s16АК Ni |
|  | В2 | 20sСК045 Ni | D2 | 20sАК Ni |
|  | В3 | 20СК080 Ni | D3 | 20АК Ni |
|  | В4 | 20СК050 Ni |  |  |

Пример записи при заказе:

ТСП-0193-01/6AL-Ex-1600мм, Pt100/A/4, 12Х18Н10Т, Д3, (-50...+300)°С, А1

ТСМ-0193/8AL-350мм, 2х100М/В/2х3, 12Х18Н10Т, Д3, (-50...+180)°С